EXPTE: EMSISA/PAS/05/2022
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE CENTROS GESTIONADOS POR EMSISA, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

ANEXO IV
SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO.-
PROPUESTA DE MEJORAS

EMPRESA LICITADORA
C.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE
D.N.I.

La persona licitadora conocedora de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de centros gestionados por EMSISA, Empresa Municipal, S.A. por el procedimiento abierto supersimplificado, SE COMPROMETE a ejecutar y mantener durante toda la vigencia del contrato las siguientes mejoras que a continuación se detallan:

CONCEPTO MEJORA		PUNTUACIÓN
Único.	Museo de Chiclana: / Apantallamiento acústico de los equipos ubicados en la cubierta del edificio, formando una L hacia los edificios medianeros. Se trata de instalar una barrera acústica de 2,55 m. de altura con la parte superior inclinada 45º hacia el foco emisor (medianeras), con 3 m. de separación máxima entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización acústica, con perforaciones hacia la cara interior, de chapa de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2, de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a paramentos verticales. (Longitud total aproximada 20 m.)	25

(Lugar, fecha y firma de la persona licitadora)